## Slide 1
Brasília, 06 de dezembro de 2016
ESCASSEZ HIDRÍCA NO DF:
IMPLICAÇÕES NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

## Slide 2
ESCASSEZ HÍDRICA NO DISTRITO FEDERAL
Chart: Pluviometria Total Anual - Estação Eta Brazlândia e Estação Descoberto Barragem
| 78/79 | 79/80 | 80/81 | 81/82 | 82/83 | 83/84 | 84/85 | 85/86 | 86/87 | 87/88 | 88/89 | 89/90 | 90/91 | 91/92 | 92/93 | 93/94 | 94/95 | 95/96 | 96/97 | 97/98 | 98/99 | 99/00 | 00/01 | 01/02 | 02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16
Brazlândia | 1446.5 | 1276.6 | 1649.3 | 1968.1 | 1826.6 | 1532.2 | 1475.8 | 1416.3 | 1259.1 | 1870.3 | 1679 | 1773.1 | 1414.8 | 1794.7 | 1886.8 | 1937.6 | 1425.1 | 1155 | 1596.7 | 1183 | 1237.1 | 1644.7 | 1636.7 | 1683.5 | 1409 | 1877.8 | 1886.4 | 1271.5 | 1228.1 | 1327.7 | 1351 | 1166 | 1311.5 | 1503.8 | 1539.4 | 1726.6 | 1211.9 | 1148.8
Descoberto | 1251.9 | 1535.4 | 1322 | 1742.7 | 1784 | 1376.5 | 1268.8 | 1034 | 1356.5 | 1643.9 | 1370.6 | 1788.1 | 1428.3 | 1639.2 | 1366.7 | 1674.8 | 1300.7 | 1134.3 | 1299.7 | 1091.6 | 1437.2 | 1741.4 | 1445.1 | 1279.4 | 1324.3 | 1627.4 | 1370.4 | 1187.3 | 1420.1 | 1521.4 | 1457 | 1492.3 | 1410.8 | 1552.8 | 1557.8 | 1440.55 | 1240.01 | 1183
Média Histórica | 1471.39 | 1471.39 | 1471.39 | 1471.39 | 1471.39 | 1471.39 | 1471.39 | 1471.39 | 1471.39 | 1471.39 | 1471.39 | 1471.39 | 1471.39 | 1471.39 | 1471.39 | 1471.39 | 1471.39 | 1471.39 | 1471.39 | 1471.39 | 1471.39 | 1471.39 | 1471.39 | 1471.39 | 1471.39 | 1471.39 | 1471.39 | 1471.39 | 1471.39 | 1471.39 | 1471.39 | 1471.39 | 1471.39 | 1471.39 | 1471.39 | 1471.39 | 1471.39 | 1471.39
Entradas no Reservatório | 0 | 0 | 4.4872 | 6.5552 | 6.043 | 8.3453 | 6.6491 | 7.5809 | 7.5667 | 8.1131 | 6.2561 | 4.0233 | 6.5155 | 4.2542 | 4.7994 | 6.4158 | 6.2803 | 7.1619 | 4.6354 | 6.9977 | 6.8485 | 5.9631 | 6.6286 | 6.4652 | 6.4608 | 5.855 | 6.3898 | 7.0402 | 5.8636 | 6.058 | 4.914 | 4.0481

## Slide 3
NÍVEIS DO RESERVATÓRIO DESCOBERTO
Chart: RESERVATÓRIO DO RIO DESCOBERTO - COTAS DO ÚLTIMO DIA DO MÊS
| JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO
2013/2014 | 1030.31 | 1030.19 | 1030.24 | 1030.08 | 1030.03 | 1029.89 | 1029.42 | 1028.63 | 1027.74 | 1027.4 | 1027.55 | 1029.64 | 1030.1 | 1030.14 | 1030.26 | 1030.16 | 1029.99 | 1029.82 | 1029.41 | 1028.7 | 1027.88 | 1026.92 | 1026.94 | 1027.9
2015/2016 | 1027.53 | 1027.85 | 1029.55 | 1030.15 | 1030.02 | 1029.8 | 1029.39 | 1028.63 | 1027.72 | 1026.84 | 1026.42 | 1026.23 | 1028.46 | 1029.17 | 1030.08 | 1029.765 | 1029.35 | 1028.62 | 1027.57 | 1026.44 | 1025.13 | 1024.01 | 1023.99 | 0

## Slide 4
NÍVEIS DO RESERVATÓRIO SANTA MARIA
Chart: RESERVATÓRIO SANTA MARIA - COTAS DO ÚLTIMO DIA DO MÊS
| JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO
2013/2014 | 1072.1 | 1072.04 | 1072.1 | 1072.03 | 1072.01 | 1071.92 | 1071.7 | 1071.38 | 1071.07 | 1070.97 | 1071.07 | 1071.75 | 1072.04 | 1072.04 | 1072.11 | 1072.05 | 1072.03 | 1072.01 | 1071.83 | 1071.6 | 1071.26 | 1070.92 | 1070.86 | 1071.1
2015/2016 | 1070.94 | 1070.96 | 1071.43 | 1072.06 | 1072.03 | 1071.99 | 1071.87 | 1071.53 | 1071.09 | 1070.64 | 1070.43 | 1070.12 | 1070.39 | 1070.38 | 1070.52 | 1070.29 | 1069.86 | 1069.3 | 1068.63 | 1067.9 | 1067.2 | 1066.63 | 1066.5

## Slide 5
VAZÕES DOS TRIBUTÁRIOS DO DESCOBERTO
Chart: UH DESCOBERTO (Estações Descoberto/Chapadinha/Olaria)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
Vazão Remanescente Mínima | 508 | 576 | 594 | 570 | 460 | 378 | 294 | 228 | 190 | 174 | 250 | 358
Vazão Média 2015 | 968 | 1670 | 3186 | 3619 | 2499 | 1473 | 990 | 598 | 424 | 675 | 1003 | 1524
Vazão Média 2016 | 5809 | 3668 | 3191 | 1648 | 1226 | 748 | 482 | 306.1807 | 220.4107 | 396 | 1155.0043
Vazão Mínima 2015 | 696 | 696 | 1302 | 2508 | 1769 | 1152 | 773 | 445 | 240 | 159 | 349 | 755
Vazão Mínima 2016 | 1081 | 1513 | 2178 | 1288 | 871 | 582 | 306 | 271.2342 | 177.8886 | 158 | 332.4359
Chart: UH RODEADOR - Estação Rodeador
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
Vazão Remanescente Mínima | 520 | 552 | 520 | 576 | 482 | 378 | 320 | 272 | 244 | 224 | 290 | 420
Vazão Média 2015 | 733 | 2080 | 3500 | 3111.54 | 1950 | 1040 | 664 | 355 | 269 | 231 | 562 | 851
Vazão Média 2016 | 3000 | 1790 | 2160 | 915 | 513 | 305 | 179 | 139.2978 | 106.5352 | 166 | 664.7562
Vazão Mínima 2015 | 352 | 232 | 1740 | 2348.18 | 1210 | 798 | 468 | 249 | 222 | 127 | 127 | 287
Vazão Mínima 2016 | 452 | 1130 | 1230 | 393 | 338 | 216 | 137 | 102.794 | 73.2439 | 80 | 96.7449

## Slide 6
VAZÕES DOS TRIBUTÁRIOS DO DESCOBERTO
Chart: UH RIBEIRÃO DAS PEDRAS (Estações Rib. das Pedras e Capão Comprido)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
Vazão Remanescente Mínima | 446 | 472 | 446 | 492 | 412 | 324 | 274 | 234 | 210 | 192 | 248 | 360
Vazão Média 2015 | 1543 | 2406 | 3267 | 3139 | 2067 | 1368 | 1053 | 860 | 750 | 687 | 962 | 1313
Vazão Média 2016 | 3302 | 2034 | 2689 | 1234 | 999 | 738 | 572 | 560.7463 | 461.9125 | 530.7613 | 1053.0337
Vazão Mínima 2015 | 1087 | 1111 | 1870 | 1673 | 1615 | 1260 | 908 | 722 | 603 | 522 | 571 | 722
Vazão Mínima 2016 | 875 | 1534 | 1645 | 1056 | 846 | 636 | 533 | 465.1803 | 372.0515 | 326 | 394.1544

## Slide 7
VOLUMES DE REFERÊNCIA
Resolução Nº 13/ 2016 - ADASA
Estabelece volumes de referência e ações de contenção em situações
críticas de escassez hídrica
nos reservatórios do Descoberto e de Santa Maria.
  ESTADO DE ATENÇÃO:
  Intensificar fiscalização;
  Intensificar companhas de conscientização para uso consciente da água;
60%
  ESTADO DE ALERTA:
  Declarar situação de escassez hídrica;
  Ampliar comunicação com a sociedade;
  Adotar mecanismos de Tarifa de Contingência
40%
  ESTADO DE RESTRIÇÃO DE USO:
  Declarar regime de racionamento.
20%
15/08/2016

## Slide 8
“ Art. 8º A Tarifa de Contingência entrará em vigor após o Reservatório do Descoberto ou Santa Maria atingir 25% ou menos do volume útil”.
TARIFA DE CONTINGÊNCIA
Resolução Nº 17/ 2016 - ADASA
Estabeleceu a Tarifa de Contingência para serviços públicos de abastecimento de água
07/10/2016
Término, por resolução específica da ADASA, quando os reservatórios alcançarem patamares que garantam a segurança hídrica no DF
24/10/2016
Autorizada a cobrança da Tarifa de Contingência

## Slide 9
TARIFA DE CONTINGÊNCIA EM OUTROS ESTADOS
  Tarifa de Contingência aplicada no período de janeiro de 2015 a abril de 2016 nos municípios regulados pela ARSESP*.
  Tarifa de Contingência vigente desde dezembro de 2015, em função da situação de escassez hídrica no estado.
SÃO PAULO/SP
CEARÁ /CE
* Agência Reguladora de Saneamento e Energia do estado de São Paulo.

## Slide 10
METODOLOGIA DE APLICAÇÃO
Percentual adicional a ser aplicado sobre o valor do serviço de abastecimento de água, de acordo com a categoria tarifária
Não incide sobre tarifa de esgoto
Não se aplica para consumo até 10 m3 e serviços essenciais
Residencial Normal
Residencial Popular
Industrial
Público
Comercial
20%
20%
20%
20%
40%
*A liminar da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público para alteração dos percentuais das categorias residenciais esta suspensa até a presente data.
RESOLUÇÃO
ADASA*

## Slide 11
BENEFÍCIO DO BÔNUS-DESCONTO
Chart: CONSUMO M³/Mês
| 2015 | 2016
Consumo m³ | 30 | 20
APURAÇÃO
REFERÊNCIA
20% da Economia de Água se converte em descontos nas contas de 2017

## Slide 12
“Art. 2º Fica a Concessionária autorizada a promover as seguintes ações de racionamento:
I – Redução na pressão na rede de distribuição de água;
II – Rodízio do fornecimento de água entre localidades de um mesmo sistema de abastecimento;
III – Paralização parcial do sistema de abastecimento com vistas à redução da oferta de água”
RESTRIÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA
Resolução Nº 20/ 2016 - ADASA
Declarou estado de restrição de uso dos recursos hídricos e estabeleceu o regime de racionamento
07/11/2016

## Slide 13
PLANO DE REDUÇÃO DE PRESSÃO
Redução de pressão das redes de água no período diurno
OBJETIVOS:
Inibir consumos não prioritários, como irrigação de jardim, lavagem de pisos e automóveis e outros usos menos nobres;
Reduzir as perdas por vazamentos nas redes públicas / privadas;
Evitar os efeitos do desabastecimento, em especial a pressão negativa nas redes.

## Slide 14
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CORUMBÁ
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO LAGO PARANOÁ
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO BANANAL
2.100 l/s
1.400 l/s
600 l/s
8.500 l/s
9.100 l/s
10.500 l/s
12.600 l/s
AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE PRODUÇÃO
2016
2ºsem/2017
2ºsem/2018
2ºsem/2019*
* Descontingenciamento de recursos em 2017

## Slide 15
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO BANANAL
Ampliação do Sistema Produtor em 4.100 l/s
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CORUMBÁ
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO LAGO PARANOÁ
INVESTIMENTOS
R$ 19 milhões
R$ 275 milhões
R$ 470 milhões
TOTAL
R$ 764 milhões

## Slide 16
REATIVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO GAMA
(Crispim, Olho d’água, Ponte de Terra e Alagado)
240 l/s
AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE PRODUÇÃO
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO TAQUARA
120 l/s
~R$ 50 milhões
(fase de orçamento)
2ºsem/2017
2ºsem/2017

## Slide 17
ESTUDOS PARA AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DOS SISTEMAS ISOLADOS
Perfuração de poços
Captação no Lago Descoberto
Ações de otimização na bacia a montante da captação
Sistema Brazlândia
Sistema Sobradinho/Planaltina
Perfuração de poços ou novas captações superficiais (a princípio inviáveis)
Aumento da capacidade da ETA Planaltina em 20 L/s e melhorias operacionais
Interligação ao Sistema do Taquari – SAA Santa Maria/Torto (~50 L/s)
Negociações/fiscalização para manutenção da vazão a montante

## Slide 18
INVESTIMENTOS EM REDUÇÃO DE PERDAS
Hidrômetros
254.520 hidrômetros adquiridos para substituição de medidores antigos
Válvulas Redutoras de Pressão
300 válvulas instaladas  90 com sistema de controle de pressão noturno
Telemetria de 100 macromedidores  controle de 11 Distritos de Medição
Obras de setorização e adequação das redes de água em 24 localidades do DF
Sistema para gestão integrada da rede de distribuição de água
Telemetria
Setorização e adequação das redes de água
Monitoramento dos setores de abastecimento
Programa de Redução e Controle de Perdas

## Slide 19
INVESTIMENTOS TOTAIS
Investimento total do Programa de Redução de Perdas:
R$ 172 milhões
Investimento total em ampliação dos sistemas de produção:
R$ 764 milhões
Investimento Total:
> R$ 936 milhões

## Slide 20
AÇÕES NA BACIA DO DESCOBERTO
Doação de 16.500 mudas em 2016
Previsão de contratação de plantio em 2017
Parceria com a SEAGRI para revestimento de canais de irrigação: 3000 metros de tubos
Atuação em diversas iniciativas para preservação e recuperação da Bacia e melhoria na gestão de solo e da água (Aliança pelo Descoberto)

## Slide 21
Obrigado!